## Slide 1
即开PRO开水机

## Slide 2
目录
二）安装手册 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 04-05
四）维修手册 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 10-35
① 结构爆炸图 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 10
③ 电路图 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 12-14
⑤ 故障代码速查 ┄┄┄┄┄┄┄ P 16
⑦ 维修配件 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 27-30
② 工作原理图 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 11
④ 接线图 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 13-15
⑥ 故障分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 17-26
① 设备安装 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 04
② 参数设置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 04-05
⑧ 服务流程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 31
一）设备简介 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 03
三）客户使用现象自查步骤 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 06-09
① 屏幕无显示 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 06
③ 产生大量蒸汽 ┄┄┄┄┄┄┄ P 08
② 显示代码ELL ┄┄┄┄┄┄┄ P 07
④ 跳电 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 09

## Slide 3
设备型号 | 外观尺寸 | 额定电压 | 额定功率 | 进水压力 | 小时出水量 | 温度范围 | 净重
FEHHC525 | 177*440*625mm | 220V/50Hz | 2000W | 50-500kPa | 25L | 30-98℃ | 
FEHHC535 | 177*520*625mm | 220V/50Hz | 3000W | 50-500kPa | 35L | 30-98℃ | 
FEHHC545 | 177*520*725mm | 220V/50Hz | 4000W | 50-500kPa | 45L | 30-98℃ | 
设备规格
即开PRO开水机

## Slide 4
温度设定
一） 打开设备的电源开关前，应确
保设备排污管道已经安装堵头
二） 打开设备的电源开关，屏幕显
图-01
（图-01）
示设备自检信息，若设备检测
图-02
图-03
图-04
到水箱缺水，屏幕显示“ELL”
三） 长按开机键两秒关机，关机状
（图-03）
四） 屏幕显示“HP”，可以设置加
热温度。按上翻或下翻键进行
调整，完成后按开机键储存
一） 设备搬运至指定安装区域，拆除外包装
拆除包装时需要检查设备是否有运输损伤，如有损坏须及时拍照留档
并告知上级部门
重量，且设备不能出现晃动的现象
四） 接电
4-1） 检查客户预留的电源（电制、容量）是否符合设备要求
4-2） 外线路须预留能够全级断路的装置（空气开关或插座），切忌
直接把客户预留线缆直接接入设备
五） 接水
安装
二） 设备放置于工作台台面上，工作台的承重能力应大于设备的满载工作
三） 设备周围须保持20cm的操作空间
5-1） 设备接入前应先对供水管路进行预冲洗操作
5-2） 将随机进水管与设备后部的进水接头连接后打开供水阀门
5-3） 检查进水管接头没有漏水/渗水现象
六） 将随机的积水盘组件和积水盘网板安装就位
键五秒，进入设置选项
（图-04）
（图-02）
态下长按显示板的上翻或下翻

## Slide 5
温度设定（续）
十） 其它的三个设置项目“d1”、
图-06
“d2”、“uP”；建议使用默
图-08
图-09
认参数
七） 按下开机键屏幕显示“dP”，
可以设置饮用温度，加热到预
设值屏幕的饮用灯亮起
温度设定（续）
图-10
图-05
六） 按上翻或下翻键进行调整，完
（图-06）
成后按开机键储存
（图-07）
八） 按上翻或下翻键进行调整，完
（图-08）
成后按开机键储存
九） 按开机键至屏幕显示“nE”，
可以设置显示模式，“ON”的
选项表示加热到预设温度后屏
幕显示100℃（图-09）
图-07
（图-10）
五） 按下开机键屏幕显示“Hy”，
可以设置回差温度，表示加热
温度下降幅度达到预设值重新
加热（图-05）

## Slide 6
3-1） 闭合电源开关，设备显示
正常，问题解决
四） 更换插座设备屏幕仍不显示，
检查供电线路的控制开关是否
图-05
图-06
五） 控制线路合闸设备仍不显示
（图-08）
克智造”报修
跳闸（图-06）
（图-02）
一） 设备屏幕无显示，重点需要检
图-01
二） 查看设备的电源开关是否未打
图-02
常，问题解决
2-1） 发现电源开关未打开，闭
图-03
（图-04）
三） 设备的电源开关闭合，设备屏
图-04
合电源开关，设备显示正
幕不显示，拔出插头插入同线
开
（图-01）
客户使用现象自查步骤（屏幕无显示）
（图-03）
（图-05）
4-1） 控制开关有跳闸发生，闭
合控制开关，设备显示正
图-07
图-08
（图-07）
常，问题解决
路的其它插座
，需要登录微信公众号“海
查设备的供电情况

## Slide 7
3-1） 发现滤网有异物，清理滤
备进水正常，稍后转入加
四） 清理滤网打开进水阀门，重启
图-05
图-07
水管路是否压力异常的情况，
五） 检查设备的供水正常，设备仍
（图-07）
“海克智造”报修
如有须排除（图-06）
不进水，需要登录微信公众号
（图-02）
一） 设备屏幕显示代码ELL，打开
图-01
二） 检查墙面的进水阀门是否被关
图-02
态（图-03）
2-1） 发现进水阀门被关闭，打
图-03
三） 进水阀门正常打开，重启设备
图-04
开进水阀门，重启设备进
拆下设备进水口的进水管检查
龙头没有热水放出
闭
滤网是否堵塞（图-04）
（图-01）
水正常，稍后转入加热状
网后安装进水管，重启设
热状态（图-05）
图-05
设备仍长时间不进水，检查供
客户使用现象自查步骤（显示代码ELL）
约十五分钟仍显示代码ELL，

## Slide 8
（图-01）
（图-02）
一） 设备加热到预设温度产生大量
图-01
二） 确认设备安装的位置是否处于
图-02
进入设置选项（图-03）
三） 设备处于高海拔地区，长按开
图-03
（图-04）
四） 屏幕显示“HP”，设置加热温
图-04
机键两秒关机，关机状态下长
，完成后按开机键储存
的蒸汽
高海拔地区
客户使用现象自查步骤（设备产生大量蒸汽）
按显示板的上翻或下翻键五秒
五） 完成设置后按开机键直至退出
图-05
设置，重新开机设备进入工作
六） 设备安装的位置不是高海拔地
（图-06）
克智造”报修
区，需要登录微信公众号“海
状态，加热到预设温度没有大
量蒸汽产生（图-05）
图-06
度。按上翻或下翻键进行调整

## Slide 9
3-2） 仍然出现跳电现象，检查
是否有新增设备造成线路
3-3） 没有新增设备造成线路过
图-05
线路载荷（图-05）
载，需要检查电气元件和
图-06
线路故障，排除供电故障
设备正常使用（图-06）
，或从线路控制开关下桩拆
图-01
二） 拔下墙面插座上的设备插头
图-02
（图-03）
三） 控制开关合闸观察是否还有
图-03
图-04
跳电现象发生
过载跳闸，如有需要调整
3-1） 没有出现跳闸现象，登录
微信公众号“海克智造”
（图-04）
报修
客户使用现象自查步骤（跳电）
（图-01）
一） 设备发生跳电的情况，屏幕
不显示
（图-02）
除设备的电源线

## Slide 10
维修手册（结构爆炸图）

## Slide 11
维修手册（工作原理图）
脉冲保温
温度探针故障
开机自检
继续加热
自检通过
显示ErH
到达低水位
检测水位高度
补水同时加热
加热
停止加热
到达高水位
停止补水
到达预设温度
停止加热
不到低水位
显示ELL
到达预设温度
60分钟继电器
状态未改变
显示Er2

## Slide 12
维修手册（电路图）
机型：FEHHC525

## Slide 13
维修手册（接线图）
机型：FEHHC525
L
N
PE
设备外壳
极限开关
电源开关
控制板（MK374M)
操作板
温度探针
进水电磁阀
加热管
锅炉外壳

## Slide 14
维修手册（电路图）
机型：FEHHC535/545

## Slide 15
L
N
PE
设备外壳
极限开关
电源开关
控制板（MK374M)
操作板
水位探针
温度探针
锅炉外壳
进水电磁阀
加热管
继电器
维修手册（接线图）
机型：FEHHC535/545

## Slide 16
维修手册（故障代码速查）
故障报警 | 问题 | 原因
代码：ELL | 水箱缺水 | 开机自检水箱水位过低
代码：ErH | 温度传感器故障 | 温度探针损坏
代码：Er1 | 进水时间长 | 15分钟进水未到高水位
代码：Er2 | 加热时间长 | 60分钟继电器状态未改变
即开PRO开水机 |  |  | 
机型 | FEHHC525 | FEHHC535 | FEHH745
电压 | 220V | 220V | 380V
功率 | 3.0KW | 3.0KW | 6.0KW

## Slide 17
维修手册（故障分析）
故障表现：屏幕无显示（客户自查）
代码含义： /
检查重点：外部供电
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
登录微信公众号
海克智造
异常
排除供电故障
屏幕显示正常
正常
开机
故障排除
检查供电线路
是否正常
报修
屏幕无显示
检查电源开关
是否打开
是
否
闭合电源开关

## Slide 18
维修手册（故障分析）
故障表现：屏幕无显示
代码含义： /
维修配件：控制板、电源开关、极限开关、操作板
检测控制板
输入电压
有
无
检测极限开关
是否断路
更换控制板
屏幕无显示
检测控制板
输出电压
是
否
检测电源开关
是否断路
更换极限开关
屏幕显示正常
是
更换电源开关
故障排除
无
有
更换操作板
开机，查看
屏幕显示状态
屏幕显示正常
故障排除
开机，查看
屏幕显示状态

## Slide 19
维修手册（故障分析）
故障表现：漏水
代码含义： /
维修配件：控制板、进水电磁阀、锅炉
漏水
确认漏水区域
更换损坏管件
龙头管牙漏水
安装龙头
无漏水现象
管路接头漏水
设备内部
开机进水
到低水位
锅炉漏水
溢流管漏水
有
检测进水电磁
阀输入电压
更换控制板
故障排除
开机进水
到低水位
无
查看电磁阀是
否维持进水
更换锅炉
开机进水
到低水位
是
更换电磁阀
开机进水
到低水位
检查漏水情况
水位到达低水位
检测电磁阀
无输入电压
检查电磁阀
工作正常
故障排除
溢流管不漏水
水位到达高水位

## Slide 20
维修手册（故障分析）
故障表现：不出热水
代码含义： /
维修配件：控制板、继电器、加热管、水位探针
检测加热管
工作状态
有
不出热水
开机，检测加
热管工作状态
无
无
加热管工作正常
更换控制板
检测继电器
输入电压
是
检查水位探针
是否老化
检查加热管
输入电压
开机，检测加
热管工作状态
更换水位探针
更换加热管
故障排除
达到预设温度
加热管停止工作
有
更换继电器
加热管
工作正常
达到预设温度
加热管停止工作
故障排除
开机，检测继
电器输入电压
断路
有

## Slide 21
故障表现：长时间显示代码ELL（客户自查）
代码含义： /
检查重点：外部供水
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
维修手册（故障分析）
解决供水故障
无
有
正常
登录微信公众号
海克智造
检测供水压力
检查外部供水
开机进水完成
转入加热状态
开机进水完成
转入加热状态
故障排除
偏低
加装增压设备
报修
有热水流出
长时间显示
代码ELL
加热结束
打开龙头
有热水流出
加热结束
打开龙头

## Slide 22
维修手册（故障分析）
故障表现：长时间显示代码ELL
代码含义： /
维修配件：控制板、进水电磁阀、水位探针
长时间显示
代码ELL
检测进水电磁
阀输入电压
无
更换控制板
有
更换电磁阀
老化
检查水位探针
是否老化
更换水位探针
开机进水完成
转入加热状态
不显示代码
故障排除
开机进水完成
转入加热状态
不显示代码

## Slide 23
故障表现：加热到预设温度产生大量蒸汽（客户自查）
代码含义： /
检查重点：地区海拔
产生大量蒸汽
是
是否
高海拔区域
否
没有大量
蒸汽产生
加热到
预设温度
设备停止加热
预设温度调低
每千米下降3℃
故障排除
登录微信公众号
海克智造
报修
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
维修手册（故障分析）

## Slide 24
维修手册（故障分析）
故障表现：加热到预设温度产生大量蒸汽
代码含义： /
维修配件：控制板、继电器、温度探针
产生大量蒸汽
无
检测继电器
输出端状态
有
查看屏幕温度与
实际温度差异
更换继电器
通路
加热管停止工作
故障排除
更换温度探针
检测继电器
输入电压
开机加热到
预设温度
更换控制板
故障排除
开机加热到
预设温度
加热管停止工作
有
无

## Slide 25
故障表现：跳电（客户自查）
代码含义： /
检查重点：外部供电
登录微信公众号
海克智造
异常
排除供电故障
屏幕显示正常
正常
跳电
开机
故障排除
检查供电线路
是否正常
报修
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
维修手册（故障分析）

## Slide 26
维修手册（故障分析）
跳电
检测加热管
是否短路
更换加热管
设备不跳电
是
开机
否
是
更换控制板
故障排除
否
检测进水电磁阀
是否短路
检测控制板
是否短路
是
更换进水电磁阀
开机
设备不跳电
故障表现：跳电
代码含义： /
维修配件：加热管、控制板、进水电磁阀、继电器
注意：检修过程中须留意管路密闭性检查
避免管路漏水滴落造成电气器件跳电
否
是
更换继电器
检测继电器
是否短路
开机

## Slide 27
维修手册（维修配件）
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
01 | 主控制板 | F022WKDW206 | MK374E-20N-CON | 块 | 1 |  | 
02 | 显示板 | F022WKDW207 | MK374E-DIS | 块 | 1 |  | 
03 | 防水开关 | F022KKQL092 | KC03 | 个 | 1 |  | 
04 | 极限温控器 | F022WKJW306 | KSD313-R，适配FEHHC525 | 个 | 1 |  | 
05 | 极限温控器 | F022WKRW006 | KSD301T，适配FEHHC535/545 | 个 | 1 |  | 

## Slide 28
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
06 | 继电器 | F022JDZJ096 | HF116F-1/220AF-2HTF，适配FEHHC535/545 | 个 | 1 |  | 
07 | 电热管 | F022FGSF053 | AC220V/2KW，适配FEHHC525 | 根 | 1 |  | 
08 | 电热管 | F01DS010015 | AC220V/3KW，适配FEHHC535 | 根 | 1 |  | 
09 | 电热管 | F022FGSF016 | AC220V/4KW，适配FEHHC545 | 根 | 1 |  | 
10 | 加热管硅胶垫 | F026BCPD016 | 3AZ0065S | 片 | 1 |  | 
维修手册（维修配件）

## Slide 29
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
11 | 温度传感器 | F022QBLD285 | NI03 | 根 | 1 |  | 
12 | 水位探针组件 | F01DS010381 | L=190 | 根 | 1 |  | 
13 | 电磁阀 | F022QBDC097 | DC12V/280mA | 个 | 1 |  | 
14 | 高抗撕硅胶管 | F026BCPD025 | φ8*12 | 米 | 1 |  | 
15 | 不锈钢龙头 | F021BLLT002 | 即开PRO开水机用 | 个 | 1 |  | 
维修手册（维修配件）

## Slide 30
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
16 | 积水盘 | F023XSXB001 | 即开PRO开水机用 | 个 | 1 |  | 
17 | 积水盘网板 | F01ZD001515 | 即开PRO开水机用 | 片 | 1 |  | 
18 | 进水管 | F023XXXG660 | 1/2*1/2 | 根 | 1 |  | 
维修手册（维修配件）

## Slide 31
客户登录微信公
众号“海克智造
点击“售后
服务”按钮
上传设备和
铭牌照片
生成维修单号
填写门店和
联系人信息
配件申购
故障维修
联系客户确认
配件信息
联系客户确认
故障信息
安排师傅维修
现场故障排除
填写手机信息
登录
填写设备信息
和故障描述
客户支付
配件费用
配件寄送
客户获取发票
客户支付
配件费用
维修手册（服务流程）
报修渠道：微信公众号“海克智造”
售后电话：4009203258
监督电话：13764417742
进入“服务申
请”工作台
确认客户
收到配件
发生维修争议
服务完成
客户获取发票
客户向监督电话
反馈实际情况
监督部门了解
争议重点

## Slide 32
感谢观看