## Slide 1
台下式开水机

## Slide 2
目录
二）安装手册 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 04-06
四）维修手册 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 13-38
① 结构爆炸图 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 13
③ 电路图 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 15
⑤ 故障代码速查 ┄┄┄┄┄┄┄ P 17
⑦ 维修配件 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 33-37
② 工作原理图 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 14
④ 接线图 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 16
⑥ 故障分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 18-32
① 设备安装 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 04
② 温度设置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 05
③ 杯量设置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 06
⑧ 服务流程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 38
一）设备简介 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 03
三）客户使用现象自查步骤 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 07-12
① 屏幕无显示 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 07
③ 不出冷水 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 09
② 显示代码E1 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 08
④ 产生大量蒸汽 ┄┄┄┄┄┄┄ P 10
③ 蒸汽口漏水 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 11
④ 跳电 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 12

## Slide 3
设备型号 | 外观尺寸 | 额定电压 | 额定功率 | 进水压力 | 小时出水量 | 温度范围 | 净重
FEHHB300（台上） | 125*240*408mm |  |  |  |  |  | 
FEHHB300（台下） | 180*353*498mm | 220V/50Hz | 2000W | 50-500kPa | 30L | 65-95℃ | 11.58Kg
FEHHB301（台上） | 125*240*265mm |  |  |  |  |  | 
FEHHB301（台下） | 180*353*498mm | 220V/50Hz | 2000W | 50-500kPa | 30L | 65-95℃ | 10.78Kg
设备规格
台下式开水机

## Slide 4
一） 设备搬运至指定安装区域，拆除包装。拆除包装时需要检查设备是否
安装
安装（续）
图-01
图-02
图-03
图-04
有运输损伤，如有损坏须及时拍照留档并告知上级部门
二） 将设备的台上部分放置于工作台台
面的预留安装位置，安装位置需提
前开200*110mm的安装孔（图-01）
三） 取出随机的压板和螺丝固定设备的
台上部分
（图-02）
四） 将设备的台下部分放置于工作台下方的位置，设备周围保持20cm的操
作空间
五） 将设备台上部分的数据线、冷热水
管与台下部分预留接口逐一对应连
接，热水管须用卡箍锁定（图-03）
六） 取出随机的排水管与设备台上部分
水槽的接口连接，排水管的另一侧
接入下水管道（图-04）
七） 接电
7-1） 检查客户预留的电源（电制、容量）是否符合设备要求
7-2） 外线路须预留能够全级断路的装置（空气开关或插座），切
忌直接把客户预留线缆直接接入设备
7-3） 为确保操作人员的安全，设备的供电线路需要可靠接地
八） 接水
8-1） 设备接入前应先对供水管路进行预冲洗操作
8-2） 将随机进水管与设备后部的进水接头连接后打开供水阀门
8-3） 检查进水管接头没有漏水/渗水现象
九） 将随机的积水盘网板安装就位

## Slide 5
温度设定
图-05
温度设定（续）
图-07
图-08
图-06
图-09
图-11
图-10
一） 打开设备的电源开关前，应确认设
备排污阀已经关闭
（图-05）
二） 按下设备的电源开关，设备台下部
分红色电源开关的指示灯长亮，台
上部分杯量设定键背光灯闪烁
（图-06）
三） 按下台上部分的杯量设定键，设备
自检后转入进水状态
（图-07）
四） 进水到达低水位，设备从进水状态
转入加热状态，可以进行温度设定
（图-08）
五） 连续按动温度设定键三次，温度设
定按键下白灯亮起，进入温度设定
程序（图-09）
六） 屏幕右侧显示温度设定的图标，显
示的数字是之前的预设温度
（图-10）
七） 按大杯键（+）或小杯键（-）调整
显示温度至所需温度，按温度设定
键退出（图-11）

## Slide 6
杯量设定
图-12
杯量设定（续）
图-13
图-14
图-15
图-16
一） 设备加热到预设温度，将容器放置
在积水盘网板上方
（图-12）
二） 连续按动杯量设定键三次，杯
量设定键下红灯亮起
（图-13）
三） 屏幕显示杯量设定图标，可以
进行所需杯量的设定
（图-14）
四） 长按需要设定杯量的按键，开
水流入容器至所需水量，松开
杯量按钮（图-15）
五） 重复步骤三、四的操作设定其它杯
它杯量后，按杯量设定键退出
（图-16）

## Slide 7
3-1） 闭合电源开关，设备屏幕
显示正常，问题解决
四） 更换插座设备仍不显示、检查
供电线路的控制开关是否跳闸
图-05
图-06
五） 控制线路合闸设备屏幕仍不显
（图-08）
克智造”报修
（图-06）
（图-02）
一） 设备屏幕无显示，重点需要检
图-01
二） 查看设备的电源开关是否未打
图-02
示正常，问题解决
2-1） 发现电源开关未打开，闭
图-03
（图-04）
三） 设备的电源开关闭合，设备屏
图-04
合电源开关，设备屏幕显
幕没有显示，拔出插头插入同
开
（图-01）
客户使用现象自查步骤（屏幕无显示）
（图-03）
（图-05）
4-1） 控制开关有跳闸发生，闭
合控制开关，设备屏幕显
图-07
图-08
（图-07）
示正常，问题解决
线路的其它插座
示，需要登录微信公众号“海
查设备的供电情况

## Slide 8
3-1） 发现滤网有异物，清理滤
备后恢复进水
四） 清理滤网打开进水阀门设备仍
图-05
图-07
否异常和滤芯堵塞的情况，如
五） 检查设备的供水正常，设备仍
（图-07）
“海克智造”报修
有须排除（图-06）
不进水，需要登录微信公众号
水
（图-02）
一） 设备开机约15分钟显示代码
图-01
二） 检查墙面的进水阀门是否被关
图-02
（图-03）
2-1） 发现进水阀门被关闭，打
图-03
（图-04）
三） 进水阀门正常打开设备仍未进
图-04
开进水阀门，重启设备后
水，拆下设备进水口的进水管
“E1”，需要检查设备的供
闭
检查滤网是否堵塞
（图-01）
客户使用现象自查步骤（显示代码E1）
恢复进水
网后安装进水管，重启设
（图-05）
图-05
不进水，检查供水管路压力是

## Slide 9
3-1） 发现滤网有异物，清理滤
冷水键正常出水
四） 清理滤网打开进水阀门设备仍
图-05
图-07
是否异常和滤芯堵塞的情况，
五） 检查设备的供水正常，设备仍
（图-07）
号“海克智造”报修
如有须排除（图-06）
不出冷水，需要登录微信公众
（图-02）
一） 按设备操作面板的长出冷水
图-01
二） 检查墙面的进水阀门是否被关
图-02
（图-03）
2-1） 发现进水阀门被关闭，打
图-03
三） 进水阀门正常打开按长出冷水
图-04
开进水阀门，按长出冷水
进水口的进水管检查滤网是否
键，没有冷水流出
闭
堵塞（图-04）
（图-01）
键正常出水
网后安装进水管，按长出
（图-05）
图-05
不出冷水，检查供水管路压力
客户使用现象自查步骤（不出冷水）
键设备仍不出冷水，拆下设备

## Slide 10
五） 完成设置后按温度设定键保存
图-05
，设备进入工作状态，加热到
六） 设备安装的位置不是高海拔地
（图-06）
克智造”报修
区，需要登录微信公众号“海
（图-01）
（图-02）
一） 设备加热到预设温度产生大量
图-01
二） 确认设备安装的位置是否处于
图-02
（图-03）
三） 设备处于高海拔地区，连续按
图-03
（图-04）
四） 按小杯键（-）调整加热温度
图-04
温度设定键三次，进入温度设
，建议按当前海拔高度每千米
的蒸汽
高海拔地区
下调3℃
客户使用现象自查步骤（设备产生大量蒸汽）
置程序
预设温度没有大量蒸汽产生
（图-05）
图-05

## Slide 11
（图-01）
（图-02）
一） 打开供水阀门，设备就会从蒸
图-01
二） 检查进水管是否接入设备的排
图-02
图-03
图-04
3-1） 若出现进水管接错的情况
，须将进水管重新连接进
（图-03）
水接口
客户使用现象自查步骤（蒸汽口漏水）
汽口漏水
污阀
三） 没有出现进水管接错的现象，
需要登录微信公众号“海克智
（图-04）
造”报修

## Slide 12
3-2） 仍然出现跳电现象，检查
是否有新增设备造成线路
3-3） 没有新增设备造成线路过
图-05
线路载荷（图-05）
载，需要检查电气元件和
图-06
线路故障，排除供电故障
设备正常使用（图-06）
（图-02）
图-01
二） 拔下墙面插座上的设备插头
图-02
（图-03）
三） 控制开关合闸观察是否还有
图-03
图-04
跳电现象发生
过载跳闸，如有需要调整
3-1） 没有出现跳闸现象，登录
微信公众号“海克智造”
（图-04）
报修
客户使用现象自查步骤（跳电）
（图-01）
一） 设备发生跳电的情况，屏幕
无显示

## Slide 13
维修手册（工作原理图）
脉冲保温
温度探针故障
开机自检
继续加热
补水
自检通过
显示E3
不到低水位
检测水位高度
水温距预
设温度3℃
显示E2
60分钟继电器
状态未改变
进水
15分钟未
到低水位
显示E1
到达低水位
停止进水
开始加热
到达高水位
停止补水
到达预设温度
停止加热
通信故障
显示E4

## Slide 14
维修手册（电路图）
机型：FEHHB300/301

## Slide 15
L
N
PE
设备外壳
固态继电器
电源开关
加热管
控制板（SR-091D)
进水电磁阀
水泵
冷水进水
水箱进水
变压器
操作板
水位探针
温度探针
水箱外壳
维修手册（接线图）
机型：FEHHB300/301

## Slide 16
补水
加热
开水就绪
温度设定
杯量设定
小杯
中杯
大中杯
大杯
热水
冷水
精灵台下式开水机 |  |  | 
机型 | FEHHB300 | FEHHB301 | 
电压 | 220V | 220V | 
功率 | 2.0KW | 2.0KW | 
故障报警 | 问题 | 原因
代码：E1 | 进水故障 | 15分钟进水未到低水位
代码：E2 | 加热故障 | 60分钟继电器状态未改变
代码：E3 | 温度探针故障 | 温度探针损坏
代码：E4 | 通讯故障 | 通讯线路连接异常
维修手册（故障代码速查）

## Slide 17
维修手册（故障分析）
故障表现：屏幕无显示（客户自查）
代码含义： /
检查重点：外部供电
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
登录微信公众号
海克智造
异常
排除供电故障
屏幕显示正常
正常
开机
故障排除
检查供电线路
是否正常
报修
屏幕无显示
检查电源开关
是否打开
是
否
闭合电源开关

## Slide 18
屏幕无显示
检测变压器
输出电压
检测变压器
输入电压
有
无
有
有
备用显示屏
接入操作板
更换变压器
开机，观察
显示屏状态
检测控制板
输出电压
有显示
故障排除
开机屏幕有显示
更操作板
故障表现：屏幕无显示
代码含义： /
维修配件：变压器、控制板、操作板、显示屏
更换控制板
无
开机屏幕有显示
故障排除
无显示
检测极限开关
是否通路
否
无
更换极限开关
开机屏幕有显示
检测电源开关
是否通路
是
否
更换电源开关
极限开关、电源开关
维修手册（故障分析）

## Slide 19
故障表现：显示代码E1（客户自查）
代码含义：进水失败
检查重点：外部供水
解决供水故障
异常
显示代码E1
设备正常进水
正常
水压正常
登录微信公众号
海克智造
检测供水压力
检查外部供水
开机
开机
故障排除
水压偏低
加装增压设备
设备正常进水
报修
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
维修手册（故障分析）

## Slide 20
无
检测进水电磁
阀输入电压
更换控制板
开机
有
查看电磁阀是
否打开进水
否
更换电磁阀
开机检查电磁
阀工作状态
同步检查水位
探针是否老化
水位探针老化
更换水位探针
显示代码E1
检测电磁阀
有输入电压
故障排除
电磁阀工作
进水正常
检查电磁阀
工作状态
故障表现：显示代码E1
代码含义：进水失败
维修配件：控制板、进水电磁阀、水位探针
电磁阀工作
进水正常
维修手册（故障分析）

## Slide 21
显示代码E2
加热管工作正常
是
更换加热管
检测加热管
是否断路
检测固态继电
器输入电压
否
故障排除
检测固态继电器
输出端状态
故障表现：显示代码E2
代码含义：加热失败
维修配件：控制板、加热管、固态继电器
开机检测加热管
工作状态
检测加热管
输入电压
无
通路
断路
开机
更换固态继电器
检测固态继电
器工作状态
固态继电器
工作正常
检测加热管
工作正常
更换控制板
无
维修手册（故障分析）

## Slide 22
更换温度探针
开机
显示代码E3
自检通过
不显示代码
故障排除
故障表现：显示代码E3
代码含义：温度探针故障
维修配件：温度探针
维修手册（故障分析）

## Slide 23
显示代码E4
不显示代码
备用信号线可靠
连接控制/操作板
更换控制板，可
靠连接信号线
显示代码
故障排除
开机查看设备
自检状态
更换控制板，可
靠连接信号线
显示代码
不显示代码
维修手册（故障分析）
故障表现：显示代码E4
代码含义：通讯故障
维修配件：操作板、温度探针
开机查看设备
自检状态
开机查看设备
自检状态

## Slide 24
故障表现：不出冷水（客户自查）
代码含义： /
检查重点：外部供水
解决供水故障
无
不出冷水
有
正常
登录微信公众号
海克智造
检测供水压力
检查外部供水
开机按下
长出冷水键
开机按下
长出冷水键
故障排除
偏低
加装增压设备
报修
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
有冷水流出
有冷水流出
维修手册（故障分析）

## Slide 25
检测水泵
输入电压
背光灯熄灭
更换水位探针
有
背光灯长亮
不出热水
有热水流出
更换水泵
不出冷水
更换控制板
检查冷水电磁
阀的输入电压
有
无
更换控制板
开机按下
长出冷水键
观察长出热水键
背光灯的变化
开机按下
长出热水键
更换电磁阀
故障排除
有冷水流出
故障表现：按下长出冷水键不出冷水
代码含义： /
维修配件：控制板、电磁阀
故障表现：按下长出热水键不出热水
代码含义： /
维修配件：控制板、水泵、水位探针
故障排除
有热水流出
开机按下
长出热水键
无
维修手册（故障分析）

## Slide 26
故障表现：加热到预设温度产生大量蒸汽（客户自查）
代码含义： /
检查重点：地区海拔
产生大量蒸汽
是
是否
高海拔区域
否
没有大量
蒸汽产生
加热到
预设温度
设备停止加热
降低加热温度
故障排除
登录微信公众号
海克智造
报修
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
维修手册（故障分析）

## Slide 27
产生大量蒸汽
观察屏幕显示
加热图标
更换控制板
无大量蒸汽
有加热图标
开机加热到
预设温度
无加热图标
是
检测固态继电
器输入端电压
故障排除
有
检测固态继电器
输出是否通路
无
更换固态继电器
故障表现：加热到预设温度产生大量蒸汽
代码含义： /
维修配件：控制板、固态继电器
加热管无
输入电压
更换控制板
无大量蒸汽
开机加热到
预设温度
加热管无
输入电压
维修手册（故障分析）

## Slide 28
蒸汽口漏水
检查进水管是否
接入排水阀
将进水管接入
进水接口
蒸汽口不漏水
是
开机观察蒸汽口
漏水情况
故障排除
故障表现：蒸汽口漏水（客户自查）
代码含义： /
维修配件：控制板、进水电磁阀
水位探针
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
否
登录微信公众号
海克智造
报修
维修手册（故障分析）

## Slide 29
蒸汽口漏水
设备进水
到低水位
更换控制板
无
有
开机，水位
处于低水位
无
打开
更换进水电磁阀
故障排除
开机，水位
处于低水位
关闭
水位到达高水位
不显示加热图标
检查进水电磁
阀工作状态
加热管工作
是
检测加热管
工作状态
否
检测固态继电器
输入端电压
更换控制板
检测固态继电器
输出端是否通路
更换加热管
开机检测加热管
工作状态
加热管不工作
蒸汽口不漏水
有
故障表现：蒸汽口漏水
代码含义： /
维修配件：控制板、进水电磁阀、固态继电器
检测进水电磁阀
输入电压
检测进水电磁阀
输入电压
关闭
检查进水电磁
阀工作状态
维修手册（故障分析）

## Slide 30
故障表现：跳电（客户自查）
代码含义： /
检查重点：外部供电
登录微信公众号
海克智造
异常
排除供电故障
屏幕显示正常
正常
跳电
开机
故障排除
检查供电线路
是否正常
报修
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
维修手册（故障分析）

## Slide 31
维修手册（故障分析）
跳电
检测加热管
是否短路
更换加热管
设备不跳电
是
开机
否
是
更换变压器
故障排除
否
检测进水电磁阀
是否短路
检测变压器
是否短路
是
否
更换进水电磁阀
开机
检测水泵
是否短路
是
更换水泵
设备不跳电
故障表现：跳电
代码含义： /
维修配件：加热管、变压器、水泵、进水电磁阀
注意：检修过程中须留意管路密闭性检查
避免管路漏水滴落造成电气器件跳电

## Slide 32
维修手册（维修配件）
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
01 | 控制板 | F022WKJW388 | SR-091D | 块 | 1 | 345.00 | 
02 | 操作板连显示屏 | F022WKJW387 | SR-091X | 块 | 1 | 273.00 | 
03 | 变压器 | F022JBBY104 | 台下式开水机用 | 个 | 1 | 60.00 | 
04 | 网络数据信号防水连接器 | F022QBLD235 | M20L，RJ45，含插头、插座和长度20CM超六网线 | 个 | 1 | 81.00 | 
05 | 超六网线带网络头子 | F022XPYX088 | 2米，两头注塑 | 根 | 1 | 36.00 | 

## Slide 33
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
06 | 红波按钮开关 | F022KKQL247 | HBS1-AGQ22F-11EZT/S220V | 个 | 1 | 86.00 | 
07 | 极限温控器 | F022WKJW306 | KSD313-R，250V/40A，CQC，110℃ | 个 | 1 | 26.00 | 
08 | 固态继电器 | F022JDZJ093 | S15/D-38Z40-L(含保护盖），380VAC/40A/4-32VDC | 个 | 1 | 90.00 | 
09 | 电热管 | F022FGSF129 | AC220V/2KW | 根 | 1 | 81.00 | 
10 | 加热管硅胶垫 | F026BCPD016 | 3AZ0065S | 片 | 1 | 15.00 | 
维修手册（维修配件）

## Slide 34
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
11 | 温度探针 | F026BQQL092 | 5*180mm，线长360mm | 根 | 1 | 45.00 | 
12 | 硅胶探针垫 | F026BCPD023 | φ18*19 | 个 | 1 | 15.00 | 
13 | 水位探针组件 | F021BQQL569 | L=140 | 根 | 1 | 35.00 | 
14 | 双头电磁阀 | F022QBDC060 | FPS180G23，2L，AC220-240V | 个 | 1 | 75.00 | 
15 | 水泵 | F022QBLD219 | WS122，DC12V/0.7A（max），流量：5L/min（最大），扬程：2M（max） | 个 | 1 | 221.00 | 
维修手册（维修配件）

## Slide 35
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
16 | 高抗撕硅胶管 | F026BCPD025 | φ8*12 | 米 | 1 | 26.00 | 
17 | 高抗撕硅胶管 | F026BCPD026 | φ10*16 | 米 | 1 | 63.00 | 
18 | 硅胶管 | F026BCPD175 | φ5*9 | 米 | 1 | 23.00 | 
19 | 进水管 | F023XXXG523 | 3/4*1/2，3分PE管，长度1.5米 | 根 | 1 | 30.00 | 
20 | 球形角阀 | F026GFQF074 | 1/2 | 个 | 1 | 35.00 | 
维修手册（维修配件）

## Slide 36
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
21 | 水嘴套 | F021BXLT163 | 台下式开水机用 | 个 | 1 | 15.00 | 
22 | 网板 | F01JJ010085 | 75*85*3 | 片 | 1 | 45.00 | 
23 | 头罩连玻璃 | F01DS010353 | 台下式开水机用 | 套 | 1 | 156.00 | 
24 | 头罩底座 | F01DS010354 | 台下式开水机用 | 个 | 1 | 78.00 | 
25 | 脚垫 | F023JJQL020 | HF-3 | 个 | 1 | 15.00 | 
维修手册（维修配件）

## Slide 37
客户登录微信公
众号“海克智造
点击“售后
服务”按钮
上传设备和
铭牌照片
生成维修单号
填写门店和
联系人信息
配件申购
故障维修
联系客户确认
配件信息
联系客户确认
故障信息
安排师傅维修
现场故障排除
填写手机信息
登录
填写设备信息
和故障描述
客户支付
配件费用
配件寄送
客户获取发票
客户支付
配件费用
维修手册（服务流程）
报修渠道：微信公众号“海克智造”
售后电话：4009203258
监督电话：13764417742
进入“服务申
请”工作台
确认客户
收到配件
发生维修争议
服务完成
客户获取发票
客户向监督电话
反馈实际情况
监督部门了解
争议重点

## Slide 38
感谢观看