## Slide 1
节能星开水机

## Slide 2
目录
一）设备简介 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 03
二）安装手册 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 04
四）维修手册 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 08-28
① 结构爆炸图 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 08
③ 电路图 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 10
⑤ 故障代码速查┄┄┄┄┄┄┄┄ P 13
⑦ 维修配件 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 23-27
② 工作原理图 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 09
④ 接线图 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 11-12
⑥ 故障分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 14-22
① 设备安装 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 04
⑧ 服务流程 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 28
三）客户使用现象自查步骤 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 08-07
① 指示灯不亮 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 05
③ 跳电 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 07
② 不进水 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 06

## Slide 3
设备型号 | 外观尺寸 | 额定电压 | 额定功率 | 进水压力 | 小时出水量 | 温度范围 | 净重
FEHHB725 | 400*340*520mm | 220V/50Hz | 2000W | 50-500kPa | 25L | 87℃ | 19.0Kg
FEHHB735 | 400*340*650mm | 220V/50Hz | 3000W | 50-500kPa | 35L | 87℃ | 20.0Kg
FEHHB755 | 400*350*750mm | 380V/50Hz | 6000W | 50-500kPa | 70L | 87℃ | 35.0Kg
FEHHB760 | 505*400*9508mm | 380V/50Hz | 12000W | 50-500kPa | 160L | 87℃ | 54.0Kg
FEHHB805 | 505*400*820mm | 380V/50Hz | 9000W | 50-500kPa | 105L | 87℃ | 14.6Kg
设备规格
节能星开水机

## Slide 4
一） 设备搬运至指定安装区域，拆除外包装
拆除包装时需要检查设备是否有运输损伤，如有损坏须及时拍照留档
并告知上级部门
靠固定，且其承重能力应大于设备的满载工作重量
四） 接电
4-1） 检查客户预留的电源（电制、容量）是否符合设备要求
4-2） 外线路须预留能够全级断路的装置（空气开关或插座），切忌
直接把客户预留线缆直接接入设备
五） 接水
安装
二） 在设备预定的安装位置墙面固定随机附件挂墙条子，挂墙条子必须可
三） 将设备挂到挂墙条子上，设备不能出现晃动的现象
5-1） 设备接入前应先对供水管路进行预冲洗操作
5-2） 将随机进水管与设备后部的进水接头连接后打开供水阀门
5-3） 检查进水管接头没有漏水/渗水现象

## Slide 5
3-1） 闭合电源开关，设备指示
灯正常，问题解决
四） 更换插座设备指示灯仍不亮，
检查供电线路的控制开关是否
图-05
图-06
五） 控制线路合闸设备的指示灯仍
（图-08）
“海克智造”报修
跳闸（图-06）
（图-02）
一） 设备指示灯不亮，重点需要检
图-01
二） 查看设备的电源开关是否未打
图-02
正常，问题解决
2-1） 发现电源开关未打开，闭
图-03
（图-04）
三） 设备的电源开关闭合，设备指
图-04
合电源开关，设备指示灯
示灯不亮，拔出插头插入同线
开
（图-01）
客户使用现象自查步骤（指示灯不亮）
（图-03）
（图-05）
4-1） 控制开关有跳闸发生，闭
合控制开关，设备指示灯
图-07
图-08
（图-07）
正常，问题解决
路的其它插座
不亮，需要登录微信公众号
查设备的供电情况

## Slide 6
3-1） 发现滤网有异物，清理滤
备进水正常，稍后转入加
四） 清理滤网打开进水阀门，重启
图-05
图-07
供水管路是否压力异常的情况
五） 检查设备的供水正常，设备仍
（图-07）
“海克智造”报修
，如有须排除（图-06）
不进水，需要登录微信公众号
（图-02）
一） 设备长时间补水灯亮，打开
图-01
二） 检查墙面的进水阀门是否被关
图-02
态（图-03）
2-1） 发现进水阀门被关闭，打
图-03
三） 进水阀门正常打开，重启设备
图-04
开进水阀门，重启设备进
进水口的进水管检查滤网是否
龙头没有热水放出
闭
堵塞（图-04）
（图-01）
水正常，稍后转入加热状
网后安装进水管，重启设
热状态（图-05）
图-05
设备仍长时间补水灯亮，检查
客户使用现象自查步骤（不进水）
仍长时间补水灯亮，拆下设备

## Slide 7
3-2） 仍然出现跳电现象，检查
是否有新增设备造成线路
3-3） 没有新增设备造成线路过
图-05
线路载荷（图-05）
载，需要检查电气元件和
图-06
线路故障，排除供电故障
设备正常使用（图-06）
（图-01）
（图-02）
一） 设备发生跳电的情况，指示
图-01
二） 拔下墙面插座上的设备插头
图-02
（图-03）
三） 控制开关合闸观察是否还有
图-03
图-04
跳电现象发生
过载跳闸，如有需要调整
3-1） 没有出现跳闸现象，登录
微信公众号“海克智造”
（图-04）
报修
客户使用现象自查步骤（跳电）
灯不亮

## Slide 8
维修手册（工作原理图）
脉冲保温
温度探针故障
开机自检
继续加热
补水
自检通过
加热灯
持续闪烁
不到低水位
检测水位高度
水温距预
设温度3℃
加热灯长亮
60分钟继电器
状态未改变
进水
15分钟未
到低水位
补水灯长亮
到达低水位
停止进水
开始加热
到达高水位
停止补水
到达预设温度
停止加热

## Slide 9
维修手册（电路图）

## Slide 10
维修手册（接线图）
机型：FEHHB725/735
L
N
PE
电源开关
极限开关
设备外壳
锅炉外壳
温度探针
加热管
水位探针（中/高）
控制板（SR-054/1J)
水位探针（低）
进水电磁阀
工作指示灯
开水
加热
补水

## Slide 11
L1
N
PE
L2
L3
电源开关
极限开关
设备外壳
锅炉外壳
控制板（SR-054/3J)
水位探针（中/高）
水位探针（低）
进水电磁阀
温度探针
加热管
工作指示灯
开水
加热
补水
维修手册（接线图）
机型：FEHHB755/760/805

## Slide 12
节能星开水机 |  |  |  |  | 
机型 | FEHHB725 | FEHHB735 | FEHHB755 | FEHHB760 | FEHHB805
电压 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V
功率 | 2.0KW | 3.0KW | 6.0KW | 12.0KW | 9.0KW
故障报警 | 问题 | 原因
补水指示灯长亮 | 进水故障 | 15分钟进水未到低水位
加热指示灯长亮 | 加热故障 | 60分钟继电器状态未改变
指示灯全部熄灭 | 电源故障 | 电源或极限温控损坏
指示灯全部闪烁 | 温度探针故障 | 温度探针损坏
指示灯名称 | 电源指示灯 | 加热指示灯 | 补水指示灯
颜色 | 红 | 绿 | 橙
维修手册（故障代码速查）

## Slide 13
维修手册（故障分析）
故障表现：指示灯不亮（客户自查）
代码含义： /
检查重点：外部供电
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
登录微信公众号
海克智造
异常
排除供电故障
屏幕显示正常
正常
开机
故障排除
检查供电线路
是否正常
报修
屏幕无显示
检查电源开关
是否打开
是
否
闭合电源开关

## Slide 14
维修手册（故障分析）
故障表现：指示灯不亮
代码含义： /
维修配件：控制板、电源开关、极限开关
指示灯不亮
检测控制板
输入电压
更换控制板
否
指示灯正常亮
检测极限开关
是否断路
有
开机通过自检
是
否
检测电源开关
故障排除
更换极限开关
更换电源开关
指示灯正常亮
断路
开机通过自检

## Slide 15
维修手册（故障分析）
故障表现：漏水
代码含义： /
维修配件：控制板、进水电磁阀、锅炉
漏水
确认漏水区域
更换损坏管件
龙头管牙漏水
安装龙头
设备内部不漏水
管路接头漏水
设备内部
开机
锅炉漏水
溢流管漏水
有
检测进水电磁
阀输入电压
更换控制板
故障排除
开机，水位
到达低水位
无
检查电磁阀是否
保持进水状态
更换锅炉
开机
是
否
更换电磁阀
开机，水位
到达低水位
检测加热管
输入电压
有
更换控制板
开机检测加热管
无输入电压
检查漏水情况
水位到达低水位
检测电磁阀
无输入电压
检查电磁阀
工作正常
故障排除
溢流管不漏水
水位到达高水位
溢流管不漏水

## Slide 16
维修手册（故障分析）
故障表现：不出热水
代码含义： /
维修配件：控制板、固态继电器、加热管、温度探头
更换加热管
有热水流出
是
加热结束
打开龙头
否
检测加热管
输入电压
更换温度探头
检测加热管
是否断路
开机加热正常
故障排除
无
检测控制板继电
器工作状态
更换控制板
开机加热正常
断路
有热水流出
加热结束
打开龙头
观察指示灯
状态
不出热水
加热灯长亮
加热灯持续闪烁
开机加热灯亮

## Slide 17
故障表现：不进水（客户自查）
代码含义： /
检查重点：外部供水
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
维修手册（故障分析）
解决供水故障
无
不出热水
有
正常
登录微信公众号
海克智造
检测供水压力
检查外部供水
开机进水完成
转入加热状态
开机进水完成
转入加热状态
故障排除
偏低
加装增压设备
报修
有热水流出
长时间补水灯亮
加热结束
打开龙头
有热水流出
加热结束
打开龙头

## Slide 18
维修手册（故障分析）
故障表现：不进水
代码含义： /
维修配件：控制板、进水电磁阀、水位探针
不进水
检测进水电磁
阀输入电压
无
更换控制板
有
更换电磁阀
故障排除
开机
设备正常进水
老化
检查水位探针
是否老化
更换水位探针
开机

## Slide 19
维修手册（故障分析）
故障表现：加热到预设温度产生大量蒸汽
代码含义： /
维修配件：控制板、固态继电器
产生大量蒸汽
否
无
检测固态继电
器输出端状态
更换适配的
控制板
有
是否
高海拔区域
更换控制板
是
更换固态继电器
通路
加热管停止工作
故障排除
开机加热到
预设温度
加热管停止工作
检测固态继电
器输入电压
开机加热到
预设温度

## Slide 20
故障表现：跳电（客户自查）
代码含义： /
检查重点：外部供电
登录微信公众号
海克智造
异常
排除供电故障
屏幕显示正常
正常
跳电
开机
故障排除
检查供电线路
是否正常
报修
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
维修手册（故障分析）

## Slide 21
维修手册（故障分析）
跳电
检测加热管
是否短路
更换加热管
设备不跳电
是
开机
否
是
更换控制板
故障排除
否
检测进水电磁阀
是否短路
检测控制板
是否短路
是
更换进水电磁阀
开机
设备不跳电
故障表现：跳电
代码含义： /
维修配件：加热管、控制板、进水电磁阀
注意：检修过程中须留意管路密闭性检查
避免管路漏水滴落造成电气器件跳电

## Slide 22
维修手册（维修配件）
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
01 | 电脑板 | F022WKJW067 | SR-054/1J，适配FEHHB725/735 | 块 | 1 |  | 
02 | 电脑板 | F022WKJW063 | SR-054/3J，适配FEHHB755/760/805 | 块 | 1 |  | 
03 | 防水开关 | F022KKQL092 | KC03 | 个 | 1 |  | 
04 | 极限温控器 | F022WKJW299 | WYF120F-ZS6 | 个 | 1 |  | 
05 | 电热管 | F022FGSF080 | AC220V/2KW，适配FEHHB725 | 根 | 1 |  | 

## Slide 23
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
06 | 电热管 | F01ZD002180 | AC220V/3KW，适配FEHHB735 | 根 | 1 |  | 
07 | 电热管 | F01ZD002181 | AC380V/6KW，适配FEHHB755 | 根 | 1 |  | 
08 | 电热管 | F022FGSF081 | AC380V/12KW，适配FEHHB760 | 根 | 1 |  | 
09 | 电热管 | F01ZD002182 | AC380V/9KW，适配FEHHB805 | 根 | 1 |  | 
10 | 温度探头 |  |  | 根 | 1 |  | 
维修手册（维修配件）

## Slide 24
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
11 | 水位传感器 | F022WKQL051 | WLS04/81/146 | 根 | 1 |  | 
12 | 水位探针 | F021BQQL724 | 低水位3*178mm，适配FEHHB725 | 根 | 1 |  | 
13 | 水位探针 | F021BQQL725 | 低水位3*343mm，适配FEHHB735 | 根 | 1 |  | 
14 | 水位探针 | F021BQQL726 | 低水位3*383mm，适配FEHHB755 | 根 | 1 |  | 
15 | 水位探针 | F01ZD004717 | 低水位3*550mm，适配FEHHB760 | 根 | 1 |  | 
维修手册（维修配件）

## Slide 25
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
16 | 水位探针 | F021BQQL727 | 低水位3*443mm，适配FEHHB805 | 根 | 1 |  | 
17 | 进水电磁阀 | F022QBDC041 | S1031V | 个 | 1 |  | 
18 | 球形角阀 | F026GFQF074 | 1/2 | 个 | 1 |  | 
19 | 高抗撕硅胶管 | F026BCPD025 | φ8*12 | 米 | 1 |  | 
20 | 就绪指示灯 | F022KDGD004 | LDDH8-1，Φ8，红色 | 个 | 1 |  | 
维修手册（维修配件）

## Slide 26
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
21 | 加热指示灯 | F022KDZD027 | LDDH8-1，φ8，绿色 | 个 | 1 |  | 
22 | 补水指示灯 | F022KDZD026 | LDDH8-1，φ8，黄色 | 个 | 1 |  | 
23 | 龙头 | F021BXLT090 | 节能星开水机用 | 个 | 1 |  | 
24 | 进水管 | F023XXXG523 | 3/4*1/2 | 根 | 1 |  | 
维修手册（维修配件）

## Slide 27
客户登录微信公
众号“海克智造
点击“售后
服务”按钮
上传设备和
铭牌照片
生成维修单号
填写门店和
联系人信息
配件申购
故障维修
联系客户确认
配件信息
联系客户确认
故障信息
安排师傅维修
现场故障排除
填写手机信息
登录
填写设备信息
和故障描述
客户支付
配件费用
配件寄送
客户获取发票
客户支付
配件费用
维修手册（服务流程）
报修渠道：微信公众号“海克智造”
售后电话：4009203258
监督电话：13764417742
进入“服务申
请”工作台
确认客户
收到配件
发生维修争议
服务完成
客户获取发票
客户向监督电话
反馈实际情况
监督部门了解
争议重点

## Slide 28
感谢观看