## Slide 1
茶咖开水机

## Slide 2
目录
一）设备简介 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 03
二）安装手册 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 04-05
四）维修手册 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 10-26
① 结构爆炸图 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 10
③ 电路图 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 12-14
⑤ 故障代码速查┄┄┄┄┄┄┄┄ P 16
⑦ 维修配件 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 28-33
② 工作原理图 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 11
④ 接线图 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 13-15
⑥ 故障分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 17-27
① 设备安装 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 04
② 温度设置 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 04-05
⑧ 服务流程 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 34
三）客户使用现象自查步骤 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 06-09
① 屏幕无显示 ┄┄┄┄┄┄┄┄ P 06
③ 产生大量蒸汽 ┄┄┄┄┄┄┄ P 08
② 不出热水 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 07
④ 跳电 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ P 09

## Slide 3
设备型号 | 外观尺寸 | 额定电压 | 额定功率 | 进水压力 | 小时出水量 | 温度范围 | 净重
FEHHB925 | 180*430*510mm | 220V/50Hz | 2000W | 50-500kPa | 25L | 70-97℃ | 6.0Kg
FEHHC925 | 185*430*555mm | 220V/50Hz | 2000W | 50-500kPa | 25L | 70-97℃ | 6.5Kg
FEHHB935 | 180*430*620mm | 220V/50Hz | 3000W | 50-500kPa | 25L | 70-97℃ | 7.0Kg
FEHHC935 | 185*495*612mm | 220V/50Hz | 3000W | 50-500kPa | 35L | 70-97℃ | 9.0Kg
设备规格
茶咖开水机

## Slide 4
一） 设备搬运至指定安装区域，拆除外包装
拆除包装时需要检查设备是否有运输损伤，如有损坏须及时拍照留档
并告知上级部门
重量，且设备不能出现晃动的现象
四） 接电
4-1） 检查客户预留的电源（电制、容量）是否符合设备要求
4-2） 外线路须预留能够全级断路的装置（空气开关或插座），切忌
直接把客户预留线缆直接接入设备
五） 接水
安装
二） 设备放置于工作台台面上，工作台的承重能力应大于设备的满载工作
三） 设备周围须保持20cm的操作空间
5-1） 设备接入前应先对供水管路进行预冲洗操作
5-2） 将随机进水管与设备后部的进水接头连接后打开供水阀门
5-3） 检查进水管接头没有漏水/渗水现象
温度设定
一） 拆开设备后背板（图-01），
六） 将随机的积水盘组件和积水盘网板安装就位
打开电源开关
二） 将拨动开关（图-02）拨动到
图-01
ON 位置，屏幕显示原设定温
图-02
图-03
图-04
度
三） 在设定温度的右侧显示C表示
已经进入设定状态
（图-03）
四） 按动调整按钮，调整预设温度
到需要的温度
（图-04）

## Slide 5
温度设定（续）
五） 将拨动开关（图-05）拨回到
初始位置，屏幕显示实际温度
六） 关闭电源开关，装回后背板
图-05

## Slide 6
3-1） 闭合电源开关，设备屏幕
显示正常，问题解决
四） 更换插座设备仍不显示、检查
供电线路的控制开关是否跳闸
图-05
图-06
五） 控制线路合闸设备屏幕仍不显
（图-08）
克智造”报修
（图-06）
（图-02）
一） 设备屏幕无显示，重点需要检
图-01
二） 查看设备的电源开关是否未打
图-02
示正常，问题解决
2-1） 发现电源开关未打开，闭
图-03
（图-04）
三） 设备的电源开关闭合，设备屏
图-04
合电源开关，设备屏幕显
幕没有显示，拔出插头插入同
开
（图-01）
客户使用现象自查步骤（屏幕无显示）
（图-03）
（图-05）
4-1） 控制开关有跳闸发生，闭
合控制开关，设备屏幕显
图-07
图-08
（图-07）
示正常，问题解决
线路的其它插座
示，需要登录微信公众号“海
查设备的供电情况

## Slide 7
3-1） 发现滤网有异物，清理滤
备进水正常，稍后转入加
四） 清理滤网打开进水阀门，重启
图-05
图-07
检查供水管路是否压力异常的
五） 检查设备的供水正常，设备仍
（图-07）
“海克智造”报修
情况，如有须排除（图-06）
不进水，需要登录微信公众号
（图-02）
一） 设备屏幕长时间显示进水图标
图-01
二） 检查墙面的进水阀门是否被关
图-02
态（图-03）
2-1） 发现进水阀门被关闭，打
图-03
三） 进水阀门正常打开，重启设备
图-04
开进水阀门，重启设备进
设备进水口的进水管检查滤网
，打开龙头没有热水放出
闭
是否堵塞（图-04）
（图-01）
水正常，稍后转入加热状
网后安装进水管，重启设
热状态（图-05）
图-05
设备仍长时间显示进水图标，
客户使用现象自查步骤（不出热水）
仍长时间显示进水图标，拆下

## Slide 8
五） 将拨动开关拨动到ON位置，屏
图-05
幕显示原设定温度。设定温度
六） 按动调整按钮，调整预设温度
（图-06）
到需要的温度
（图-01）
（图-02）
一） 设备加热到预设温度产生大量
图-01
二） 确认设备安装的位置是否处于
图-02
（图-03）
三） 设备处于高海拔地区，关机拔
图-03
（图-04）
四） 拆开设备后背板，将设备的插
图-04
下墙面插座上的设备插头
头插入墙面的插座，打开电源
的蒸汽
高海拔地区
开关
客户使用现象自查步骤（设备产生大量蒸汽）
的右侧显示C表示已经进入设
定状态（图-05）
图-05
七） 将拨动开关拨回到初始位置，
屏幕显示实际温度，关闭电源
图-05
用效果（图-07）
开关，装回后背板开机观察使
图-08
八） 设置后仍有蒸汽或设备不在高
（图-08）
号“海克智造”报修
海拔地区，需要登录微信公众

## Slide 9
3-2） 仍然出现跳电现象，检查
是否有新增设备造成线路
3-3） 没有新增设备造成线路过
图-05
线路载荷（图-05）
载，需要检查电气元件和
图-06
线路故障，排除供电故障
设备正常使用（图-06）
（图-01）
（图-02）
一） 设备发生跳电的情况，屏幕
图-01
二） 拔下墙面插座上的设备插头
图-02
（图-03）
三） 控制开关合闸观察是否还有
图-03
图-04
跳电现象发生
过载跳闸，如有需要调整
3-1） 没有出现跳闸现象，登录
微信公众号“海克智造”
（图-04）
报修
客户使用现象自查步骤（跳电）
无显示

## Slide 10
维修手册（结构爆炸图）

## Slide 11
维修手册（工作原理图）
脉冲保温
温度探针故障
开机自检
继续加热
补水
自检通过
显示Er1
不到低水位
检测水位高度
水温距预
设温度3℃
一直显示
加热图标
60分钟继电器
状态未改变
进水
15分钟未
到低水位
一直显示
补水图标
到达低水位
停止进水
开始加热
到达高水位
停止补水
到达预设温度
停止加热

## Slide 12
维修手册（电路图）
机型：FEHHB925/935

## Slide 13
维修手册（接线图）
L
N
PE
极限开关
电源开关
控制板（SR-073N)
加热管
进水电磁阀
显示屏
水位探针
温度探针
锅炉外壳
机型：FEHHB925/935

## Slide 14
维修手册（接线图）
L
N
PE
极限开关
电源开关
控制板（SR-130)
固态继电器
加热管
进水电磁阀
显示屏
水位探针
温度探针
锅炉外壳
机型：FEHHC925/935

## Slide 15
维修手册（故障代码速查）
故障报警 | 问题 | 原因
代码：Er1 | 温度探针故障 | 温度探针损坏
茶咖开水机 |  |  |  | 
机型 | FEHHB925 | FEHHC925 | FEHHB935 | FEHHC935
电压 | 220V | 220V | 220V | 220V
功率 | 2.0KW | 2.0KW | 3.0KW | 3.0KW
温度显示
开水就绪
加热
补水

## Slide 16
维修手册（故障分析）
故障表现：屏幕无显示（客户自查）
代码含义： /
检查重点：外部供电
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
登录微信公众号
海克智造
异常
排除供电故障
屏幕显示正常
正常
开机
故障排除
检查供电线路
是否正常
报修
屏幕无显示
检查电源开关
是否打开
是
否
闭合电源开关

## Slide 17
维修手册（故障分析）
故障表现：屏幕无显示
代码含义： /
维修配件：控制板、电源开关、极限开关、显示屏
屏幕无显示
检测控制板
输入电压
更换控制板
有
无
检测控制板
输出电压
无
更换显示屏
开机查看屏幕
显示情况
检测极限开关
是否断路
有
是
更换极限开关
开机查看屏幕
显示情况
故障排除
屏幕显示正常
否
检测电源开关
是否断路
是
更换电源开关

## Slide 18
维修手册（故障分析）
故障表现：显示代码Er1
代码含义：温度探针故障
维修配件：温度探针
更换温度探针
开机
显示代码E3
自检通过
不显示代码
故障排除

## Slide 19
故障表现：不出热水（客户自查）
代码含义： /
检查重点：外部供水
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
维修手册（故障分析）
解决供水故障
无
不出冷水
有
正常
登录微信公众号
海克智造
检测供水压力
检查外部供水
开机进水完成
转入加热状态
开机，屏幕显示
加热图标
故障排除
偏低
加装增压设备
报修
有热水流出
屏幕长时间显示
进水图标
加热结束
打开龙头
有热水流出
加热结束
打开龙头

## Slide 20
检测加热管
是否断路
加热
不出热水
进水
无
更换控制板
检测进水电磁阀
输入电压
开机进水电磁阀
工作正常
开机设备进入
加热状态
有
更换进水电磁阀
是
查看屏幕图标
否
进水图标转为
加热图标
故障排除
有热水流出
加热结束
打开龙头
检查水位探针
是否老化
是
更换水位探针
检测加热管
输入电压
无
更换控制板
加热结束
打开龙头
维修手册（故障分析）
故障表现：不出热水
代码含义： /
维修配件：控制板、加热管进水电磁阀、水位探针

## Slide 21
故障表现：加热到预设温度产生大量蒸汽（客户自查）
代码含义： /
检查重点：地区海拔
产生大量蒸汽
是
是否
高海拔区域
否
没有大量
蒸汽产生
加热到
预设温度
设备停止加热
降低加热温度
故障排除
登录微信公众号
海克智造
报修
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
维修手册（故障分析）

## Slide 22
维修手册（故障分析）
故障表现：加热到设定温度产生大量蒸汽
代码含义： /
维修配件：控制板、固态继电器
产生蒸汽
确认设备型号
加热到预设温度
FEHHC
继电器通路
开机加热到
预设温度
检测固态继电器
输入端电压
FEHHB
检测控制板
继电器的状态
继电器断路
加热管不工作
无
更换控制板
有
更换控制板
是
检测固态继电器
输出端是否通路
更换
固态继电器
故障排除
无大量蒸汽产生
开机加热到
预设温度
固态继电器
输出端断路
加热管不工作
无大量蒸汽产生
开机加热到
预设温度
固态继电器
输入端无电压

## Slide 23
维修手册（故障分析）
故障表现：漏水
代码含义： /
维修配件：控制板、进水电磁阀、锅炉
漏水
确认漏水区域
安装龙头
溢流口漏水
故障排除
设备内部
龙头管牙漏水
开机观察是否
还有漏水
管路漏水
锅炉漏水
有
更换锅炉
检测进水电磁
阀输入电压
更换
进水电磁阀
检测电磁阀失电
状态仍能进水
加热到预设温度
溢流口不漏水
安装管路
更换损坏管件
设备不漏水
开机观察是否
还有漏水
无
更换控制板
开机检测电磁阀
输入电压
无
开机进水到达
低水位探针
电磁阀关闭
不进水

## Slide 24
蒸汽口漏水
设备进水
到低水位
更换控制板
无
有
开机，水位
处于低水位
无
打开
更换进水电磁阀
故障排除
开机，水位
处于低水位
关闭
水位到达高水位
不显示加热图标
检查进水电磁
阀工作状态
加热管工作
是
检测加热管
工作状态
否
检测固态继电器
输入端电压
更换控制板
检测固态继电器
输出端是否通路
更换加热管
开机检测加热管
工作状态
加热管不工作
蒸汽口不漏水
有
故障表现：蒸汽口漏水
代码含义： /
维修配件：控制板、进水电磁阀、固态继电器
检测进水电磁阀
输入电压
检测进水电磁阀
输入电压
关闭
检查进水电磁
阀工作状态
维修手册（故障分析）

## Slide 25
故障表现：跳电（客户自查）
代码含义： /
检查重点：外部供电
登录微信公众号
海克智造
异常
排除供电故障
屏幕显示正常
正常
跳电
开机
故障排除
检查供电线路
是否正常
报修
检查过程：参见《客户使用现象自查步骤》
维修手册（故障分析）

## Slide 26
维修手册（故障分析）
跳电
检测加热管
是否短路
更换加热管
设备不跳电
是
开机
否
是
更换控制板
故障排除
否
检测进水电磁阀
是否短路
检测控制板
是否短路
是
否
更换进水电磁阀
开机
检测固态继电器
是否短路
是
更换固态继电器
设备不跳电
故障表现：跳电
代码含义： /
维修配件：加热管、控制板、进水电磁阀、固态继电器
注意：检修过程中须留意管路密闭性检查
避免管路漏水滴落造成电气器件跳电

## Slide 27
维修手册（维修配件）
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
01 | 电脑板 | F022WKJW158 | SR-073，适配FEHHB机型 | 块 | 1 | 200.00 | 
02 | 电脑板 | F022WKJW313 | SR-130，适配FEHHC机型 | 块 | 1 | 180.00 | 
03 | 显示屏 | F022WKJW157 | TZ5878S-W-N | 块 | 1 | 62.00 | 
04 | 塑料头罩 | F023XXXG488 | 茶咖开水机用 | 套 | 1 | 40.00 | 
05 | 电脑板防护罩 | F022DFQL263 | 95*69*6.6 | 个 | 1 | 15.00 | 

## Slide 28
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
06 | 彩排线 | F022XPYX101 | 五芯，650mm | 根 | 1 | 15.00 | 
07 | 防水开关 | F022KKQL092 | KC03，15A，250V-T120/55 | 个 | 1 | 15.00 | 
08 | 极限温控器 | F022WKJW306 | KSD313-R，250V/40A，CQC，110℃ | 个 | 1 | 26.00 | 
09 | 固态继电器 | F022JDZJ093 | KS15/D-38Z40-L(含保护盖），380V/40A，4-32VDC | 个 | 1 | 90.00 | 
10 | 电热管 | F022FGSF053 | RGS220V/2kW，适配FEHHB925/FEHHC925 | 根 | 1 | 99.00 | 
维修手册（维修配件）

## Slide 29
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
11 | 电热管 | F01DS010015 | 220V/3KW，适配FEHHB935/FEHHC935 | 根 | 1 | 111.00 | 
12 | 加热管硅胶垫 | F026BCPD016 | 3AZ0065S | 片 | 1 | 15.00 | 
13 | 温度探针 | F026BQQL075 | Φ5*180，适配FEHHB925 | 根 | 1 | 60.00 | 
14 | 温度探针 | F026BQQL122 | 5*210，适配FEHHC925 | 根 | 1 | 60.00 | 
15 | 温度探针 | F026BQQL072 | Φ5*260，适配FEHHB935/FEHHC935 | 根 | 1 | 60.00 | 
维修手册（维修配件）

## Slide 30
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
16 | 硅胶探针垫 | F026BCPD023 | φ18*19 | 个 | 1 | 10.00 | 
17 | 水位探针组件 | F021BQQL561 | 适配FEHHB925 | 根 | 1 | 38.00 | 
18 | 水位探针组件 | F01DS010381 | 适配FEHHC925 | 根 | 1 | 38.00 | 
19 | 水位探针组件 | F01DS010384 | 适配FEHHB935 | 根 | 1 | 38.00 | 
20 | 水位探针组件 | F026BQQL116 | 适配FEHHC935 | 根 | 1 | 38.00 | 
维修手册（维修配件）

## Slide 31
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
21 | 电磁阀 | F022QBDC065 | FPD180，2.5L/min | 个 | 1 | 45.00 | 
22 | 高抗撕硅胶管 | F026BCPD025 | φ8*12 | 米 | 1 | 28.00 | 
23 | 龙头 | F021BXLT108 | 适配FEHHB925/935 | 个 | 1 | 86.00 | 
24 | 接头组件 | F01ZD001057 | 适配FEHHB925/935 | 个 | 1 | 48.00 | 
25 | 不锈钢龙头 | F021BLLT002 | 适配FEHHC925/935 | 个 | 1 | 105.00 | 
维修手册（维修配件）

## Slide 32
序号 | 配件名称 | 配件编号 | 配件规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 图示
26 | 进水管 | F023XXXG523 | 3/4*1/2，3分PE管，长度1.5米 | 套 | 1 | 30.00 | 
27 | 积水盘 | F021BXFF1080 | 茶咖开水机用 | 个 | 1 | 50.00 | 
28 | 积水盘网板 | F01ZD005072 | 171*159 | 片 | 1 | 41.00 | 
29 | 脚垫 | F023JJQL020 | HF-3 | 个 | 1 | 15.00 | 
维修手册（维修配件）

## Slide 33
客户登录微信公
众号“海克智造
点击“售后
服务”按钮
上传设备和
铭牌照片
生成维修单号
填写门店和
联系人信息
配件申购
故障维修
联系客户确认
配件信息
联系客户确认
故障信息
安排师傅维修
现场故障排除
填写手机信息
登录
填写设备信息
和故障描述
客户支付
配件费用
配件寄送
客户获取发票
客户支付
配件费用
维修手册（服务流程）
报修渠道：微信公众号“海克智造”
售后电话：4009203258
监督电话：13764417742
进入“服务申
请”工作台
确认客户
收到配件
发生维修争议
服务完成
客户获取发票
客户向监督电话
反馈实际情况
监督部门了解
争议重点

## Slide 34
感谢观看